Departamento de Tecnología Electrónica

Escuela Universitaria Politécnica

Universidad de Málaga

Ingeniero Técnico Industrial                              Especialidad: Electrónica Industrial

Electrónica de Potencia 9/9/2004                                                              Duración: 2h.

Apellidos:

Nombre:									D.N.I.:

Fórmulas que pueden ser de utilidad:

Todas las preguntas tienen la misma puntuación: 0’5 puntos

1.- Tipos de Convertidores Conmutados de Potencia

2- Explicar la función de los circuitos de protección de los tiristores

3.- Función del diodo de libre circulación. ¿En qué casos hay que utilizarlo?

4.- ¿Cuál es el significado físico del parámetro factor de potencia?

5.- Esquema circuital de un convertidor dc/dc reductor/elevador

6.- Elementos constitutivos de los convertidores semicontrolados

7.- Requisitos del parámetro modulación de amplitud en los inversores para un funcionamiento en zona lineal

8.- Parámetros controlables y no controlables de la tensión de salida de un inversor de onda cuadrada

9.- Equivalente circuital de una inductancia de valor elevado

10.- ¿Qué es un ASCR?

11.- ¿Bajo qué condiciones puede funcionar un convertidor controlado por fase monofásico de media onda como rectificador?

12.- Diferencia genérica de los modos de conducción continua y discontinua en los convertidores dc/dc de un solo interruptor controlable

13.- Dibujar la tensión de salida y la corriente de salida para un convertidor dc/dc en puente completo con carga resistiva pura y esquema de funcionamiento PWM simple

14.- Dibujar las curvas real e ideal de un transistor IGBT

15.- Fenómenos de conducción en los semiconductores de potencia

16.- Un rectificador no controlado trifásico en puente completo con carga inductiva de valor elevado, ¿puede funcionar como inversor? ¿Por qué?

17.- Ventajas del uso de PWM doble frente a PWM simple en inversores

18.- ¿Cómo deben ser los tiempos de conmutación de los semiconductores de potencia? ¿Por qué?

19.- Diferencia fundamental entre un tiristor SCR y un tirsitor GTO

20.- Dibujar las señales de control para el esquema PWM doble de un inversor en puente completo