Departamento de Tecnología Electrónica

Escuela Universitaria Politécnica

Universidad de Málaga

Ingeniero Técnico Industrial                              Especialidad: Electrónica Industrial

Electrónica de Potencia 2/9/1998                                                            Duración: 3h.

Apellidos:

Nombre:											D.N.I.:

Fórmula que puede ser de utilidad:

1.- (1’5 p.) Se quiere regular la velocidad de un motor monofásico de corriente alterna de alta potencia. El motor se alimenta de la tensión de red (220 V. y 50 Hz.) y las características del motor imponen un funcionamiento a baja velocidad (25 Hz.) así como una tensión de entrada de 50 V. Explicar las posibilidades que existen de cara a acondicionar la señal procedente de la red a las características del motor y comentar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

2.- (1’5 p.) En la siguiente figura se muestran dos circuitos. Explicar la funcionalidad de los mismos así como su funcionamiento y las posibles mejoras a introducir para mejorar dicho funcionamiento.

3.- (3 p.) Se va a realizar el estudio de un convertidor Buck/Boost (reductor/elevador).

a) Dibujar el esquema circuital de este convertidor.

b) Explicar el funcionamiento de este convertidor.

c) Obtener la relación Vo/Vd para el caso de funcionamiento en modo de conducción continua.

Nota: se debe deducir dicha relación; en caso contrario, no puntuará el apartado.

d) Las características de este convertidor son las siguientes: la frecuencia de trabajo es de 50 KHz., la inductancia del circuito tiene un valor de 25 H. y la capacidad C puede considerarse de un valor lo suficientemente elevado como para poder despreciarla a la hora de realizar los cálculos.

La tensión de entrada del convertidor tiene un valor de 30 V. y la salida se desea regular a un valor de 20 V. El convertidor debe suministrar una potencia de 50 W. Calcular el valor del ciclo de trabajo y explicar su significado.

4.- (4 p.) Un convertidor controlado por fase en puente completo alimenta a una carga R-L con R = 10  y una inductancia de valor elevado. La tensión de alimentación del puente es Vin = 250 sen (250t).

a) Dibujar las formas de onda de la tensión de entrada, la tensión de salida y las tensiones ánodo-cátodo de cada uno de los tiristores para un ángulo de disparo de los tiristores comprendido entre 0-90 grados y 180-270 grados según corresponda. Indicar los puntos más significativos de los ejes horizontal y vertical. Calcular asimismo la expresión del valor medio de la tensión de salida en función del ángulo de disparo. ¿Puede este circuito trabajar como inversor?

b) Se desea conseguir una tensión media en la carga igual al 50 % de la tensión media máxima posible. Calcular el ángulo de disparo  para conseguir dicho cometido. (Considerar que )

c) Dibujar las formas de onda de la tensión a la entrada, de la tensión a la salida y de las tensiones ánodo-cátodo de cada uno de los tiristores para el ángulo hallado en el apartado anterior. Indicar los puntos más significativos de los ejes horizontal y vertical.

d) Ahora colocamos un diodo según muestra la figura. Corregir su conexionado caso de considerarlo incorrecto explicando el porqué. Indicar el efecto de este diodo cara a la tensión de salida.

+

+

Q1

Q1

Q3

Q3

Q4

Q4

Q2

Q2

R

R

L

L

D

D

io

io

id

id

Vin = V’s sen(wt)

Vin = V’s sen(wt)